## Slide 1: メディアコンピューティング2023
第4回 画素ごとの濃淡変換
トーンカーブ

## Slide 2: トーンカーブ
ディジタル画像の各画素
  濃淡を表す値（画素値）を持つ
画素値を変化させるには
  入力画像の各画素値に対して出力画像の画素値を どのように対応づけるかを指定
対応関係を与える関数
  階調変換関数(gray-level transformation function)
その関数をグラフで表したもの
  トーンカーブ(tone curve)

## Slide 3: トーンカーブの例(折れ線①)
コントラスト調整
  暗 → 明

## Slide 4: トーンカーブの例(折れ線②)
コントラスト調整
  明 → 暗 ①
Y = 2x - 255

## Slide 5: トーンカーブの例(折れ線②)
コントラスト調整
  明 → 暗 ②

## Slide 6: トーンカーブの例(累乗型)
折れ線型の欠点
  屈折点で変換の性質が急激に変わる
  水平な部分 → 濃淡変化が完全に失われる
累乗型(ガンマ変換)
  x: 入力画像の画素値
  y: 出力画像の画素値
  y = 255(x/255)1/γ

## Slide 7: トーンカーブの例(ガンマ変換)
コントラスト調整
  γ = 2

## Slide 8: トーンカーブの例(S字型)
コントラスト調整
  シグモイド関数
    y = 1/(1+e-a(x-x0))
    (a>0)
      0<y<1
  三角関数
    y = sin(x-x0)
      -1<y<1
使うときはスケール変換すること
使うときはスケール変換すること

## Slide 9: トーンカーブの例(特殊な効果①)
ネガポジ反転

## Slide 10: トーンカーブの例(特殊な効果②)
ポスタリゼーション
  多値化（上）
    階調を落とす
    アニメ風の絵になる
  二値化（下）
    白黒
    マスク領域として利用

## Slide 11: トーンカーブの例(特殊な効果③)
ソラリゼーション
  写真制作の暗室テクニック
    ネガポジが混ざり合った効果

## Slide 12: トーンカーブの実装方法
×：画像捜査（2重for文）中に変換
    数式計算の時間が画素数×フレーム数分かかる
○：ルックアップテーブル(LookUp Table: LUT)で変換
    予め計算しておくので1回で済む
x | y
0 | 0
1 | 2
2 | 4
… | …
127 | 255
128 | 255
… | …
255 | 255
y = 2x
x | y
0 | 255
1 | 254
2 | 253
… | …
127 | 128
128 | 127
… | …
255 | 0
y = 255-x

## Slide 13: 演習04
様々なトーンカーブ（LUT）を作ろう
    mc04.cppを編集
  折れ線
    y = 2x など
  ガンマ変換
    γの値をいろいろ変える
  S字型
    シグモイド関数
  ネガポジ反転
    カラーに適用してみる
  ポスタリゼーション
    数字ベタ書きではなく，階調数pで制御してみよう
  ソラリゼーション
    sinあるいはcos（３次関数y=a(x-x0)3+y0でも良い）

## Slide 14: 課題04
入力映像の濃淡を様々に変換しなさい(トラックバーで効果を制御できるとなお良い)
  入力映像と出力映像を並べて録画(少なくとも３種類は示すこと)
    （2x2，2x3, 3x3など変換の種類に応じて）
  一つはアニメ調への変換とすること
  １０秒程度のムービーを提出
    QuickTimeを利用
      「ファイル」の「新規画面収録」で範囲指定録画
  ヒント
    RGBの各チャンネルをポスタリゼーションしても下のムービーのようにはならない
    HSV色空間をポスタリゼーション
      cvtColor
        BGR2HSV HSV色空間へ
        （ポスタリゼーション処理）
        HSV2BGR BGR色空間に戻す
入力画像 | 出力画像１
出力画像２ | 出力画像３