## Slide 1: メディアコンピューティング2023
第8回
２値画像処理

## Slide 2: ２値化とは①
白(255)もしくは黒(0)の画像に変換
入力画像(グレースケール)
出力画像(２値画像)

## Slide 3: ２値化とは②
しきい値（２値化の基準となる輝度値）の利用
２値画像
（しきい値 = 180）
２値画像
（しきい値 = 70）
２値画像
（しきい値 = 48）

## Slide 4: 演習08-01
適切なしきい値を見つけて，画像を2値化してみよう
    mc08_01.cpp
  2値化の関数
    cv::threshold(入力画像，出力画像，しきい値，最大値，2値化の方法);

## Slide 5: p-タイル法
予測された画素数に応じてしきい値を決定
  未知の画像を処理する
  場合には不向き

## Slide 6: 判別分析法（大津の２値化）①
白画素と黒画素の分布の分離度が
最大となるしきい値を決める

## Slide 7: 判別分析法（大津の２値化）②
クラス間分散
  白画素クラスと黒画素クラスの間の分散の大きさ
クラス内分散
  各クラス内での分散の大きさ
分離度
  クラス間分散 ÷ クラス内分散

## Slide 8: 演習08-02
大津の２値化のプログラムを実行してみよう
    mc08_02.cpp
  2値化の関数
    cv::threshold(入力画像，出力画像，しきい値，最大値，2値化の方法 | cv::THRESH_OTSU);

## Slide 9: 連結性
画素のひとまとまりの領域を定義
  4近傍，8近傍，穴

## Slide 10: 輪郭追跡①
連結成分の境界を求める

## Slide 11: 輪郭追跡②
ラスタスキャン
  白画素から黒画素へ変わる画素の探索

## Slide 12: 輪郭追跡③
最初に見つかった黒画素から右（左）まわりに探索
  次の移動点が追跡済みの場合は終了
外輪郭の場合
内輪郭の場合

## Slide 13: 膨張・収縮処理①
膨張: 隣接に白画素がある黒画素を白画素に変換
収縮: 隣接に黒画素がある白画素を黒画素に変換
入力画像
膨張処理
膨張処理

## Slide 14: 膨張・収縮処理②
クロージング: 膨張してから収縮する処理
オープニング: 収縮してから膨張する処理
入力画像
クロージング
オープニング

## Slide 15: 演習08-03
膨張・収縮処理でノイズを除去してみよう
    mc08_03.cpp
  膨張処理の関数
    cv::dilate(入力画像，出力画像，カーネル，カーネルの中心，適用回数)
  収縮処理の関数
    cv::erode(入力画像，出力画像，カーネル，カーネルの中心，適用回数)

## Slide 16: ラベリング①
同じ連結部分を構成する画素に番号を付ける
入力画像
ラベリング結果

## Slide 17: ラベリング②
ラスタスキャンによる探索
  ラベルのついていない黒画素を
  見つける

## Slide 18: ラベリング③
注目画素のラベリング
  左上と上の画素が白画素の場合
  新しい番号をつける

## Slide 19: ラベリング④
注目画素のラベリング
  左上（上）の番号を付ける
  注目画素と隣接する画素の番号が
  異なる場合は記録

## Slide 20: ラベリング⑤
記録した番号の整理
  最小の番号を付け直す

## Slide 21: 形状特徴パラメータ
連結成分を形状の特徴で分類
  重心
  画像の中心座標
  外接長方形
  対象に接する最小の長方形
  面積
  連結成分を構成する画素の数
  周囲長
  輪郭追跡して一周する移動量
  円形度
  図形がどれだけ円に近いか表す尺度

## Slide 22: 演習08-04
図形の形状特徴パラメータを表示してみよう
    mc08_04.cpp
  図形の重心，外接長方形，面積，周囲長，円形度の計算
  輪郭追跡の関数
    cv::findContours(入力画像，座標情報を格納する変数，輪郭の検出モード，輪郭の表現方法)

## Slide 23: 課題08
キーボードの個数を数えるプログラムを作ってみよう
    issue.cpp
  Keyboard.pngに対して，膨張収縮処理，輪郭追跡を行う
  出力した個数をキャプチャして提出
    cv::putTextやprintfなどでOK